## Slide 1: Modélisation dynamique de la congestion sur le réseau Aix-Marseille-Provence
[ Réunion de consultation ]
DIRMed
30 avril 2019

## Slide 2
Contexte local
Etude de cas sur l’axe A50-A501
Modélisation dynamique
Points-clés et bonnes pratiques

## Slide 3: Contexte local

## Slide 4: Contexte local
Réseau autoroutier géré par la DIRMed
  650k déplacements par jour, dont plus de 50k sur chacun des trois principaux corridors métropolitains,
  96% des déplacements métropolitains en voiture
  Territoire d’assez faible densité, structuré en étoile autour de Marseille (contraignant pour l’offre TC)
  « Métropole autoroutière » avec forte congestion, d’où
    Des temps de parcours très variables
    Forte pollution

## Slide 5: Etude de cas sur l’axe A50-A501

## Slide 6: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 23 janvier 2018 (PPM)
sdsd
  Axe A50-A501 d’Aubagne à Marseille
  Vitesse limitée à 90 km/h
  2 puis 3 voies dans ce sens, pour l’essentiel
  Axe très chargé en HPM, avec un temps de parcours de part en part (Aubagne(A501)Marseille(A50)) d’environ 11 minutes qui double presque lors de l’hyperpointe

## Slide 7: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 23 janvier 2018 (PPM)
(mesures FCD)

## Slide 8: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 23 janvier 2018 (PPM)
(mesures FCD)

## Slide 9: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 23 janvier 2018 (PPM)

## Slide 10: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 23 janvier 2018 (PPM)

## Slide 11: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 23 janvier 2018 (PPM)

## Slide 12: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 23 janvier 2018 (PPM)

## Slide 13: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 23 janvier 2018 (PPM)

## Slide 14: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 23 janvier 2018 (PPM)

## Slide 15: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 23 janvier 2018 (PPM)

## Slide 16: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 23 janvier 2018 (PPM)

## Slide 17: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 23 janvier 2018 (PPM)

## Slide 18: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 23 janvier 2018 (PPM)

## Slide 19: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 30 janvier 2018 (PPM)

## Slide 20: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 30 janvier 2018 (PPM)

## Slide 21: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 30 janvier 2018 (PPM)

## Slide 22: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 30 janvier 2018 (PPM)

## Slide 23: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
Mardi 30 janvier 2018 (PPM)

## Slide 24: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
3 mardis successifs
sdsd

## Slide 25: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
3 mardis successifs
Evolution au fil de la journée des débit, vitesse et concentration moyens en aval du convergent les mardis (données SIREDO)

## Slide 26: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
3 mardis successifs
Observations
  Un même scénario d’émergence de la congestion qui débute sur l’A501 au niveau du convergent (1 voie), remonte l’A501 et gagne ensuite l’aval du convergent, tandis que les tronçons à l’ouest de la Valentine se chargent fortement.
  … mais, dans le détail, une dynamique variable entre jours a priori équivalents

## Slide 27: Axe A50-A501: Evolution de la circulation
3 mardis successifs
Observations
  Un même scénario d’émergence de la congestion qui débute sur l’A501 au niveau du convergent (1 voie), remonte l’A501 et gagne ensuite l’aval du convergent, tandis que les tronçons à l’ouest de la Valentine se chargent fortement.
  … mais, dans le détail, une dynamique variable entre jours a priori équivalents
Impact pour la modélisation
  Effets dynamiques à modéliser
  Interdépendance entre arcs successifs
  Variabilité de la réponse pour des conditions assez comparables

## Slide 28: Modélisation de la congestion

## Slide 29: Modélisation
Diagramme fondamental
Tour d’horizon des modèles
  Modèles macroscopiques :
    Lighthill-Whitham-Richards (LWR) + modèle de junction des arcs
    Temps de calcul avantageux
    Peu de paramètres à étalonner
    Moins de marge de manœuvre
  Modèles microscopiques : simulation de voitures individuelles obéissant à des règles
  Modèles mésoscopiques : automates cellulaires, modèles de files d’attente

## Slide 30: Choix d’un modèle
Arbre décisionnel pour le choix d’un modèle
  Couplage du modèle de simulation dynamique du trafic à un modèle d’affectation dynamique :
    Choix de l’heure de départ
    Choix de l’itinéraire
  Les choix effectués doivent être optimaux (principe de Wardrop)
  Possibilité d’ajouter une « surcouche » pour inclure la rétroaction du temps de parcours observé sur la demande (élasticité au temps de parcours)

## Slide 31: Choix d’un modèle: algorithme de Ke Han et al.

## Slide 32: Codification du réseau
Nœuds principaux (i.e., en section courante) du réseau modélisé
  Avoir des arcs le plus proches possible des tronçons FCD

## Slide 33: Codification du réseau
Nœuds principaux (i.e., en section courante) du réseau modélisé
  Avoir des arcs le plus proches possible des tronçons FCD
  Deux niveaux de détail :
    Un réseau « épuré » avec 27 nœuds
    Un réseau plus détaillé de 48 nœuds (dont une partie de la D2)

## Slide 34: Codification du réseau
Tableur Excel pour les arcs
Tableur Excel pour les nœuds

## Slide 35: Méthode d’étalonnage de la demande
Etalonnage en amont de l’équilibrage dynamique

## Slide 36: Méthode d’étalonnage de la demande
Deux méthodes de calage proposées et testées :
  Une méthode de Fratar :
    Prend en entrée : les débits issus des entrées et aux sorties du réseau par tranche de 6 minutes
    Tiens compte des temps de parcours par OD pour lier chaque horaire de départ par itinéraire à deux horaires d’arrivées (1 tranche de 6 min à l’origine est liée à deux tranches de 6 min à destination)
    Optimise alternativement sur les distributions de débit aux origines et aux destinations pour obtenir un structure de matrice respectant ces deux contraintes
  Une méthode de répartition des débits observés entre arcs tout au long de chaque chemin
    Prend en entrée le tableur Excel du réseau et les données de mesures (fichiers CSV)
    Tient compte des délais de parcours et du partage des flux entre chemins aux arcs communs à plusieurs chemins
    Calcule l’ensemble des itinéraires possibles automatiquement
    Produit en sortie des fichiers de chemins et de flux associés directement importables sous MATLAB

## Slide 37: Evolution de la structure de la matrice de demande

## Slide 38: Résultats des simulations
Situation actuelle (référence)
(A montrer directement sous MATLAB)
Réseau épuré

## Slide 39: Résultats des simulations
Réseau détaillé
Situation actuelle (référence)
(A montrer directement sous MATLAB)

## Slide 40: Résultats des simulations
Situation-test: demande + 10%
(A montrer directement sous MATLAB)
Prise en compte de la variabilité

## Slide 41: Résultats des simulations
Situation-test: capacité d’un arc - 10%
(A montrer directement sous MATLAB)
Prise en compte de la variabilité

## Slide 42: Résultats des simulations
Situation-test: temps de parcours à vide + 10%
(A montrer directement sous MATLAB)
Prise en compte de la variabilité

## Slide 43: Résultats des simulations
Prise en compte de l’élasticité aux temps de parcours

## Slide 44: Points-clés et bonnes pratiques

## Slide 45: Points-clés et bonnes pratiques
Tour d’horizon des modèles
  Prise en compte des effets dynamiques
  Prise en compte des effets d’induction / de désinduction
  Choix du bon niveau de détail de la description au vu des objectifs (inutile de décrire très finement la dynamique du trafic si l’évolution de la demande liée au changement de l’offre est négligée par ailleurs)
  Comment rendre compte de la variabilité des temps de parcours observés ?
  Nécessité de bien documenter le modèle mis en place, y compris les détails de son implémentation
    Exemple du code de Ke Han et al.